Restauratie nota – Oyenbrugmolen.

Sinds Filip-René van Oyenbrugge het middeleeuwse watermolentje liet vervangen door een molen uit het tijdperk en de technologie van de renaissance en de ingrijpende aanpassingen van Emiel Timmermans in de moderniteit van de industriële revolutie is veel water door de Maalbeek gevloeid. Gedurende eeuwen hebben generaties eigenaars-molenaars al het mogelijke gedaan om de kracht van de waterstroom optimaal te benutten. In deze lijn willen wij met dezelfde doelstelling de restauratie van de moleninstallatie realiseren.

Wij beschikken over hun voorbeelden: het relaas van voorgaande realisaties, met elk hun context en tekortkomingen werd in de historische nota uit de doeken gedaan. Ook vandaag staan wij technologisch weer een stapje verder en kunnen wij ontegensprekelijk meer, en ook nu moeten wij rekening houden met gewijzigde omstandigheden.

Het opduwen van de waterstroom in de vallei en de bouw van de nieuwe molen gebeurde allicht ten gevolge van noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Wij denken hier onder meer aan bevolkingsaangroei, verbeterde landbouwmethoden, regionale ontsluiting.

Toen het technologisch mogelijk werd op een praktische manier en op grote schaal fossiele brandstoffen om te zetten in inzetbare energie moesten de traditionele energieomvormers van water en wind een tandje bijsteken. Zij moesten op zoek naar meer kosteloos rendement. Na een opflakkering ten gevolge van de energiecrisis tijdens de eerste wereldoorlog verliezen zij langzaam maar zeker de concurrentiestrijd. Een voorbeeld hiervan is de installatie van een Girardturbine in de Neermolen te Neeroeteren in 1915. Na de tweede wereldoorlog vielen de molen stil onder het overweldigende lawaai van de motoren.

De eenentwintigste eeuw begon nog maar net, toch is nu reeds manifest en uitgesproken duidelijk dat het hoogtijd is om het energiebeleid bij te sturen. Volop worden nieuwe en oude hernieuwbare energiebronnen onderzocht en waar mogelijk geoptimaliseerd. Hernieuwbare energie uit de waterstroom is  een voor de hand liggend alternatief. Deze uit de Maalbeek is een kleine druppel op de hete plaat maar kan toch een beduidende sociale inpakt hebben.

Meer nog dan de mogelijke energie opbrengst van de eerder beperkte waterkrachtcentrale is de educatieve en voorbeeldfunctie van dit restauratieproject ons objectief.

De oude functie kan omschreven worden als “energie uit de waterstroom omvormen tot de mechanische draaibeweging van de maalstenen. Dit met de bedoeling graan te vermalen tot meel om dit te bewerken.” Deze functie kan door de restauratie, wat het vermalen betreft, hersteld worden. Ze is dan opnieuw significant onderdeel van de historische werking van de molensite, al is deze maar een van de vele historische functies. Bij gelegenheid kan er dan, bij wijze van demonstratie ,graan gemalen worden. Het demonstreren van de historische functie is dan een belangrijk onderdeel van de educatieve en voorbeeldfunctie. Maar ze kan op zichzelf geen economische motivatie zijn.

De restauratie van de waterkrachtsite moet het opwekken van hernieuwbare stroom mogelijk maken. Naast de manifeste voorbeeldfunctie en het educatieve verhaal is een economische en continue motivatie onontbeerlijk. Uit een gesimuleerde berekening over de  mogelijke hoeveelheid opwekbare stroom, de kostprijs van de hydrocentrale, kosten voor werking en onderhoud,... weten wij dat de afschrijving van een dergelijke installatie zich uitstrekt over meerdere decennia. De mogelijke tegemoetkomingen door de overheid voor hernieuwbare energie kunnen dergelijke initiatieven stimuleren maar maken nog de investering, nog de afschrijving lichter. Toch, en vooral omwille van de educatieve en voorbeeldfunctie houden wij aan deze doelstelling. De waterkracht centrale maakt bovendien permanente aandacht en onderhoud noodzakelijk De behoefte om de werking van de stroomopwekking continu te bestendigen  staat garant voor de instandhouding van de site.

1. Restauratieopties

  - Conservatie Girardturbine

De oude Girardturbine is een historische schat, een denkmaal aan de ijver, ondernemerszin en creativiteit van ingenieurs en molenaars uit het verleden, maar zij kan de complexe hedendaagse doestellingen niet waarmaken.

De feitelijke wedersamenstelling en plaatsing destijds van een werkende turbine die uiteindelijk 75 jaar draaide is op zich een prestatie die de gedane beslissing en investering meer dan rechtvaardigt. Maar de kwetsbaarheid, de onberekenbaarheid en de onnauwkeurige regeling maken ze ongeschikt voor ingebruikname bij permanent gebruik.

De staat van de turbine is slecht. De meeste onderdelen moeten hergoten worden wil men de maalstoel ermee aandrijven. De lagering en de as moeten vernieuwd worden. De regeling is volledig te vernieuwen en blijft bij permanent gebruik onbetrouwbaar. Het instromende water moet, om nieuwe beschadigingen te vermijden, veel grondiger gefilterd worden. Door de actuele situatie in de Maalbeek is het tegenhouden en afvoeren van meedrijvend afval problematisch.

Door de interpretatie en de houding van de Vlaamse overheid in verband met de Europese richtlijn over de vismigratiewetgeving kan het opnieuw in werking stellen van de turbine vermoedelijk niet toegestaan worden.

De Girardturbine als wezenlijk onderdeel van de maalinstallatie moet zeker optimaal bewaard worden. Zonder de oude functie als aandrijving te vervullen kan de turbine optimaal opgesteld worden zodat de werking er van didactisch aangetoond kan worden. Mogelijk is het stralen en coaten van de turbine en het toonbaar opstellen ervan in de turbineput iets minder kostelijk. Ook omwillen van de eigen omgeving en de mogelijkheid om deze tegen het hoge achterwater af te sluiten lijkt ons dit de beste manier tot conservatie.

  - Nieuwe Aandrijving:

Uit een zoektocht naar een nieuwe aandrijving van de maalstoel die gelijktijdig ook een stroomgenerator zou kunnen voeden bleek dat dit op meerdere wijzen gerealiseerd kan worden:

a. Hedendaagse turbine

Het onderzoek naar mogelijke aandrijving via een hedendaagse turbine, Francis of Crossflow, is niet zinvol omdat de werking van een dergelijke turbine allicht niet toegestaan zal worden. Door de interpretatie en de houding van de Vlaamse overheid in verband met de Europese richtlijn over de vismigratiewetgeving kan het opnieuw in werking stellen van een turbine vermoedelijk niet toegestaan worden. Men bestudeert nieuwe ontwerpen en prototypes van turbines die geen invloed hebben op transit van vissen. De resultaten van deze ontwikkelingen zijn heden nog niet gehomologeerd.

b. Bovenslagrad

Een alternatie aandrijving kan gerealiseerd worden door de installatie van een bovenslagrad. In het bestaande kanaal van het vroegere waterrad kan een bovenslagwaterwiel geplaatst worden. Tussen de buitendam en de middendam kan het gedimensioneerd worden op 90cm breedte. De te herstellen valhoogte is 270 cm waardoor het rad een diameter van 250cm kan hebben. De tandwielkast met overbrenging naar de generator kan geïnstalleerd worden op de middendam. Een kleine passerelle biedt de toegang voor onderhoud en controle. Het andere eind van de horizontale as kan via de oude turbineput de aandrijving van de maalstoel verzekeren. Een haakse tandwieloverbrenging en koppeling maakt in en uitschakelen van de primaire aandrijving mogelijk.

Een bovenslagrad bied enkele voordelen: Takken, zelfs bomen en ander meedrijvend afval draaien mee over het wiel zodat geen krooshek gebouwd en geschoond moet worden. Er is relatief weinig betonbouw noodzakelijk. De kostprijs is lager dan andere aandrijvers.

Bovenslagrad, Overijse

c. Middenslagrad

Een andere mogelijke aandrijving kan via een middenslagrad gerealiseerd worden. Op identiek dezelfde plaats en met dezelfde afmetingen 86cm breed met een diameter van 460cm, als het voormalige, voor 1899, gekende waterwiel kan een nieuw waterwiel opnieuw de molen aandrijven. Een hedendaags waterwiel van het type Züpinger kan of een generator of de maalstoel aandrijven. In het molenark moet dan een nauwsluitende betongoot aangebracht worden. Dit beton zal de het oude stuwwerk in blauwe hardsteen gedeeltelijk vervangen of bedekken. Voor deze aandrijving moet het water voldoende gefilterd worden. Een krooshek is dus noodzakelijk. Tussen beide passerelles die de te vernieuwen brugjes over de maalbeek vervangen komt een werkpasserelle, op dezelfde hoogte,  langs de gevel van het molenhuis. Onder deze werkbrug bevindt zich het krooshek. Dat van op de werkpasserelle geschoond kan worden. Op die manier is de gefilterde instroom van het water naar het middenslagrad verzekerd zonder dat een automatische hekschraper noodzakelijk is.

Middenslagrad

1.3. Besluit

Zowel een bovenslagrad als een middenslagrad zijn valabele aandrijvers van zowel maalstoel als generator. Beide mogelijkheden kunnen op de site toegepast worden. Het bovenslagrad heeft het voordeel van de prijs en de werking die minder zorgen nodig heeft. Een middenslag daarentegen reconstrueert veel nauwer een van de authentieke aandrijvingen van de molen.

Ondanks de meerkost en het geringere gebruiksgemak willen wij opteren voor een middenslagrad. Omdat dit nauwer aansluit bij het gekende verleden van de molen. Zowel historische afmetingen, de plaats als het type waterwiel kunnen gereconstrueerd worden.

Verder zijn, om aan de meervoudige doelstelling te voldoen volgende restauratie werken noodzakelijk;

- Waterbouwkundige werken,  incl. sluizen, passerelles, dammen, ruimen waterloop.

- Hoofdaandrijving, incl. secundaire assen, luiwerk.

- Maalinstallatie, incl. maalstoel rechts functioneel herstellen.

2. Ruimer kader

Tenslotte willen wij de restauratie van de Oyenbrugmolen plaatsen in en ruimer initiatief. Reeds in 2008 stelden wij een project voor: Oyenbrugmolen en omgeving: Voorstel en advies voor een educatief project dat de natuurwaarde wil versterken in harmonie met het cultureel historisch karakter van de Oyenbrugmolen

(Projectbeschrijving in bijlage 1, hier enkele passages met betrekking tot het opnieuw in werking stellen van de molen.)

-“Het spreekt vanzelf dat in het beheersplan rekening gehouden dient te worden met de culturele eigenheid van het gebied, dat ingekleurd is als Ankerplaats (cultureel erfgoed). De percelen zijn gelegen in de directe omgeving van de Oyenbrugmolen (beschermd monument) in parkgebied met een hoge culturele waarde. Er dient dan ook gestreefd te worden naar een evenwicht tussen ecologie en cultuur. Er wordt daarom gekozen om bepaalde landschapselementen te herstellen en tegelijk het beheer zodanig uit te voeren dat een goede natuurwaarde bekomen kan worden. Bovendien wordt waar mogelijk aansluiting gezocht met het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan en het (ontwerp) Milieubeleidsplan van de gemeente Grimbergen. In deze plannen worden de voornaamste klemtonen van het gemeentelijke natuurbeleid bepaald. Hierbij wordt ondermeer herstel van dreven, verbeteren van de waterkwaliteit en ontwikkelen van natuurwaarde en soortenrijkdom vooropgesteld”.

- “het graven van een afleidingskanaal in wat aanzien wordt als de oude Maalbeekbedding. Dit kanaal dient de Maalbeek en de onbenoemde waterloop te verbinden zodat enerzijds vismigratie mogelijk wordt, en anderzijds de watertafel en waterberging in het weiland beheerst kan worden. Waterdoorvoer in dit kanaal wordt geregeld met behulp van een sas.”

- “Het spreekt voor zich dat wij binnen dit kader de Oyenbrugmolen, die vorm gaf aan het omliggende landschap, in zijn functie willen herstellen; waterkracht omzetten in toepasbare energie”.